## Slide 1
Автоматизированное формирование
эксплуатационной документации

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Автоматизированное формирование эксплуатационной документации:
В процессе разработки МП устройств требуется оперативное и безошибочное сопровождение большого объема (в связи со сложностью и многообразием устройств и функций в составе этих устройств) однотипных данных:
Функциональные описания логических схем устройства (дискретные входные и выходные сигналы, уставки).
Аппаратные спецификации устройств (модули входных и выходных сигналов, измерительные модули и пр.).
Ручное сопровождение таких данных и формирование на их основе бланков уставок и руководств по эксплуатации процесс ресурсоемкий, подвержено человеческим ошибкам и все это затрудняет актуализацию при внесении каких-либо изменений в описание функций и пр.
Для решения этой задачи реализована автоматизированная система, которая:
Считывает структурированные данные из excel спецификаций по функциональным блокам.
Обрабатывает их в соответствии с требованиями нормативной документации.
Генерирует бланки уставок и руководства по эксплуатации в стандартизированной форме.
Данная презентация демонстрирует логику работы решения, организация структуры проекта, его архитектуры и практическую пользу.

## Slide 3
Структурная схема организации процесса сборки эксплуатационной документации
АРХИТЕКТУРА. ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

## Slide 4
Организация базы данных
АРХИТЕКТУРА. ЧАСТЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

## Slide 5
Система LaTeX
АРХИТЕКТУРА. ЧАСТЬ 3. СИСТЕМА Latex
LaTeX — наиболее популярный набор макрорасширений (или макропакет) системы компьютерной верстки TeX, который облегчает набор сложных документов. Для разработки документации выбран движок LuaLaTeX, так как он поддерживает кириллические шрифты.
Для разработки была установлена полная версия пакета LaTeX (около 8 Гб на жестком диске) с редактором TeXworks. Работоспособность проверялась на ОС Windows (7, 11), Ubuntu.
Внешний вид редактора TeXworks

## Slide 6
Специализированное ПО по автоматизации
АРХИТЕКТУРА. ЧАСТЬ 4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ по для автоматизации
Для автоматизированного обновления данных в документе LaTeX потребовалась разработка специального программного обеспечения, которое загружает файлы базы данных и обновляет в соответствии с ними таблицы в документации. Дополнительно на основании тех же данных ПО может создавать бланки уставок для устройства.

## Slide 7
Возможности ПО по автоматизации
АРХИТЕКТУРА. ЧАСТЬ 5. ВОЗМОЖНОСТИ по для автоматизации
Автоматизированная сборка бланка уставок предоставляет дополнительные удобства при работе:
Автоматическое заполнение полей бланка уставок (колонтитулы, версии).
Возможность собрать все сигналы конкретного устройства и вывести их в выпадающий список.

## Slide 8
Достоинства и недостатки системы верстки LaTeX
LAtex. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Достоинства | Недостатки
Работа в ОС Windows и Linux (Ubuntu). Получаемый файл PDF абсолютно идентичен вне зависимости от операционной системы. | Достаточно высокий порог вхождения, что впрочем, компенсируется уже наработанным шаблоном для оформления РЭ и подробной документацией онлайн и систем ИИ (которые обладают достаточно глубокими знаниями по данному продукту).
Современный вид получаемой документации. (Система LaTeX была разработана специально для верстки научных книг, то есть обладает инструментами для отображения формул, правильным переносом длинных таблиц по ГОСТу и пр.). | Трудности в получении редактируемого файла в формате WORD. (Сам LaTeX не поддерживает прямую генерацию документа в формат WORD).
Простота вставки векторных рисунков в РЭ (можно вставлять прямо рисунке в PDF, который получен из DWG). WORD не имеет данной возможности. | В отличии от Word, этот редактор не является WYSIWYG. То есть документ должен быть собран, перед тем как увидеть изменения.
Возможность переиспользования одной уже описанной функции в разных РЭ (например, функции КРВ, ЗОП и пр. имеют одинаковое описание для разных устройств). | 
Легкость автоматизации (так как документ написан в текстовом формате, его легко править автоматизированным путем). | Сложность работы с таблицами. Данный недостаток нивелируется автоматизированным заполнением таблиц РЭ и БУ посредством разработанного ПО.
Не требуется какого-либо дополнительного ПО для редактирования файлов LaTeX. В принципе, достаточно простого текстового редактора, типа notepad++ (с подсветкой синтаксиса LaTeX) | 

## Slide 9
Достоинства и недостатки системы верстки Word
WORD. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Достоинства | Недостатки
Достаточная простота работы с Word, низкий порог вхождения | Работа только в ОС Windows. (Хотя для Linux есть OpenOffice, но это немного уже другое).
Визуальный редактор, т.е. WYSIWYG. Что вижу, то и получаю. | Чрезвычайно усложненный процесс вставки рисунков, приходится вставлять в растровом формате, что утяжеляет документ Word и затрудняет работу с ним.
 | Необходимость правки одинаковых функций в каждом руководстве по эксплуатации, если было внесено какое-либо изменение.
 | Трудность автоматизации (невозможность вставки перекрестных ссылок автоматизированным путем, что практически сразу перечеркивает возможность его применения для целей автоматизации руководства по эксплуатации. Для бланка уставок это некритично.)
 | Невозможность следования некоторым требованиям ГОСТ по оформлению, например Word не может перенести таблицу на другую страницу и при этом вверху указать , что это продолжение таблицы. Требование, впрочем, не критичное. Влияет на общее восприятие документа (смогли или нет выполнить). Также не возможно правильно выставить колонтитулы на листах ландшафтной ориентации.

## Slide 10
Требования к создаваемому ПО
Работа в ОС Windows и Linux.
Низкий порог вхождения, желательно запуск одного исполняемого файла и нажатие одной кнопки для достижения результата.
Масштабируемость.
Применение открытых бесплатных библиотек.
Требования к специализированному по

## Slide 11
Программное обеспечение для автоматизированной генерации отчетов
Для создания программного обеспечения был выбран язык программирования python.
Это было обусловлено:
Низким порогом входа в данный язык программирования (в отличии от, например C#).
Быстротой прототипирования (можно быстро тестировать алгоритмы).
Широким распространением и, следовательно, наличием огромного множества различных бесплатных библиотек, необходимых для работы с xlsx, docx, pdf, txt, json файлами.
Простотой интеграции - с базами данных, веб-интерфейсами.
Хорошая (относительно) производительность - для выполнения поставленных задач.
Запуск кода в системах Windows и Ubuntu без внесения каких либо изменений в код.
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ НА PYTHON

## Slide 12
Дополнительные возможности
Сочетание ПО python и LaTeX добавляет возможности для улучшения внешнего вида эксплуатационной документации. Например, возможность форматирования вывода чисел в бланках уставок и таблицах РЭ. То есть, выводить количество нулей в диапазонах уставок именно таким, каким задан шаг для конкретной уставки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Понятно, что вручную приводить к этому виду два разных документа (БУ и РЭ) с практически одной и той же информацией никто не будет. Из-за того, что для формирования этих документов используется один источник (XLSX) - все обозначения сигналов, уставок будут ОДИНАКОВЫМИ в обоих документах

## Slide 13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Профессиональная система вёрстки LaTeX, оставаясь при этом open-source и бесплатной, избавляет пользователя от необходимости заботиться о внешнем виде документа, поскольку решает эти задачи автоматически:
Например, без лишних проблем решает требование ГОСТ о заголовках продолжения таблиц на следующей странице.
Дополнительные возможности LaTeX

## Slide 14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
В качестве еще примера - вывод формул Word и Latex.
Казалось бы это мелочи, но именно из таких вот мелочей и складывается общее впечатление о документе, устройстве и его разработчиках.

## Slide 15
Перспективы дальнейшей разработки ПО
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Дальнейшее развитие ПО видится как.
Переход от прототипирования на python к созданию полноценного десктопного приложения под платформу C# .NET. (Современный интерфейс – например, на Avalonia, а также приложения под .NET являются кроссплатформенными).
Перенос данных из файлов XLSX в базу данных типа SQL (Здесь уже точно определяются типы данных, при работе с XLSX таблицами посредством библиотеки pandas python возникают артефакты, т.к. Excel может по разному трактовать данные в ячейках. Это приводит к усложнению кода).

## Slide 16
Взаимодействие с ОП Чебоксары для формирования эксплуатационной документации
На данный момент ОП Чебоксары предоставляет следующие данные, которые требуются для разработки РЭ и БУ:
XLSX файлы с данными описания функциональных блоков (включают в себя полное описание функционального блока, а именно – функциональный состав, входы и выходы функций, а также уставки.
Данные для текстового описания функций берутся из портала Confluence.
Этой информации достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.
В процессе формирования РЭ и БУ информация дополнительно проверяется на возможные ошибки.
ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОП ЧЕБОКСАРЫ

## Slide 17
Требуемые данные для формирования эксплуатационной документации
XLSX файлы с данными описания функциональных блоков (по аналогии с ОПЧ).
RTF, TXT, DOCX документы с текстовым описанием разработанных функций (описание будет переводится в разметку LaTeX).
DWG(DXF), SVG, PDF (желательно векторный) – для рисунков (схем логики).
Этой информации будет достаточно для создания руководств по эксплуатации и бланков уставок.
Примечание:
JSON формат данных для описания функций допустим, но потребует доработки ПО python.
VSD (ms visio) для рисунков допустим, но потребует времени на адаптацию.
ПЛАНИРУЕМОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЭ, БУ М500

## Slide 18
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ
Укрупненная диаграмма классов для разработки ПО
Для описания устройства достаточно собрать объект классов Аппаратная часть (класс “Аппаратка”) и Программная часть (класс “Софт”).
То есть, фактически необходим только КОД ЗАКАЗА устройства (и, естественно, заполненная база данных с инфо по модулям и функциональным блокам).
Например, код заказа:
ЮНИТ-М314-ДЗТ2-Р02с-x-K002-х-B021-B001-х-М090.ab00-х-С01.a0-2.1
Из этого кода заказа получаем список модулей [‘Р02с’, ‘K002’, ‘B021’, ‘В001’, ‘М090.ab00’, ‘С01.a0’] для описания аппаратной части и получаем версию ФСУ ‘ДЗТ2-2.1’, зная версию ФСУ из БД мы получим ее функциональный состав. Теперь есть возможность создать объект Устройство и передать его в класс Руководство по эксплуатации.

## Slide 19
Производство г. Москва:
111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1, Территория завода МКМ Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru
Офис:
111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1, Территория завода МКМ Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru
Производство г. Чебоксары:
428019, Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 1
Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru