## Slide 1
Автоматизированное формирование
эксплуатационной документации

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ
Автоматизированное формирование эксплуатационной документации:
В процессе разработки МП устройств требуется оперативное и безошибочное сопровождение большого объема (в связи со сложностью и многообразием устройств и функций в составе этих устройств) однотипных данных:
Функциональные описания логических схем устройства (дискретные входные и выходные сигналы, уставки).
Аппаратные спецификации устройств (модули входных и выходных сигналов, измерительные модули и пр.).
Ручное сопровождение таких данных и формирование на их основе бланков уставок и руководств по эксплуатации процесс ресурсоемкий, подвержен человеческим ошибкам и все это затрудняет актуализацию при внесении каких-либо изменений в описание функций и пр.
Для решения этой задачи реализован автоматизированный конвейер, который:
Считывает структурированные данные из excel спецификаций по функциональным блокам.
Обрабатывает их в соответствии с требованиями нормативной документации.
Генерирует бланки уставок и руководства по эксплуатации в стандартизированной форме.
Данная презентация демонстрирует логику работы решения, организация структуры проекта, его архитектуры и практическую пользу.

## Slide 3
Структурная схема организации процесса сборки эксплуатационной документации

## Slide 4
Достоинства и недостатки системы верстки LaTeX
Достоинства | Недостатки
Работа в ОС Windows и Linux (Ubuntu) | Достаточно высокий порог вхождения, что впрочем, компенсируется уже наработанным шаблоном для оформления РЭ и подробной документацией онлайн и систем ИИ (которые обладают достаточно глубокими знаниями по данному продукту).
Современный вид получаемой документации. (Система LaTeX была разработана специально для верстки научных книг, то есть обладает инструментами для отображения формул и пр.) | Трудности в получении редактируемого файла в формате WORD. (Сам LaTeX не поддерживает прямую генерацию документа в формат WORD)
Простота вставки векторных рисунков в РЭ (можно вставлять прямо рисунке в PDF, который получен из DWG). WORD не имеет данной возможности. | В отличии от Word, этот редактор не является WYSIWYG. То есть документ должен быть собран, перед тем как увидеть изменения.
Возможность переиспользования одной уже описанной функции в разных РЭ (например, функции КРВ, ЗОП и пр. имеют одинаковое описание для разных устройств) | 
Легкость автоматизации (так как документ написан в текстовом формате, его легко править автоматизированным путем) | 

## Slide 5
Достоинства и недостатки системы верстки Word
Достоинства | Недостатки
Достаточная простота работы с Word, низкий порог вхождения | Работа только в ОС Windows. (Хотя для Linux есть OpenOffice)
Визуальный редактор ,т.е. WYSIWYG. Что вижу то и получаю | Чрезвычайно усложненный процесс вставки рисунков, приходится вставлять в растровом формате, что утяжеляет документ Word
 | Корявый вид полученного документа, как будто студенческая курсовая работа на тройку
 | В связи с тем, что в документе вставлены растровые рисунки (а их в РЭ очень много) большой размер выходного файла РЭ, что также усложняет работу с этим документом
 | Необходимость правки одинаковых функций в каждом руководстве по эксплуатации, если было внесено какое-либо изменение
 | Трудность автоматизации (невозможность? вставки перекрестных ссылок автоматизированным путем, что практически сразу перечеркивает возможность его применения для целей автоматизации)
 | Невозможность следования некоторым требованиям ГОСТ по оформлению, например Word не может перенести таблицу на другую страницу и при этом вверху указать , что это продолжение таблицы. Требование, впрочем, не критичное. Влияет на общее восприятие документа (смогли или нет выполнить)

## Slide 6
Программное обеспечение для автоматизированной генерации отчетов
Для создания программного обеспечения был выбран язык программирования python.
Это было обусловлено:
Низким порогом входа в данный язык программирования (в отличии от, например C#).
Быстротой прототипирования (можно быстро тестировать алгоритмы).
Широким распространением и, следовательно, наличием различных (бесплатных) библиотек, необходимых для работы с xlsx, docx, pdf, txt файлами.
Простотой интеграции - с базами данных, веб-интерфейсами.
Хорошая (относительно) производительность - для выполнения поставленных задач.
Запуск кода в системах Windows и Ubuntu без внесения каких либо изменений в код.

## Slide 7
Основные возможности ПО на данный момент

## Slide 9
ВСЕГО – 18 типовых шкафов ШЭТ 6-35 кВ и АРНТ на базе ЮНИТ-М300 для I и II архитектур построения ВАПС для ПАО Россети
Наименование | 1 арх. ВАПС | 2 арх. ВАПС | Типоисполнение
Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | ШЭТ 121.01-0 | ШЭТ 121.11-1 | ЮНИТ-М300-ОЛ
Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.01-0 | ШЭТ 151.11-1 | ЮНИТ-М300-ВВ
Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | ШЭТ 151.02-0 | ШЭТ 151.12-1 | ЮНИТ-М300-СВ
Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.01-0 | ШЭТ 160.11-1 | ЮНИТ-М300-ТН
Комплект защит и противоаварийной автоматики трансформатора напряжения 35 кВ | ШЭТ 160.02-0 | ШЭТ 160.02-1 | ЮНИТ-М300-ТН
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА | ШЭТ 111.01-0 | ШЭТ 111.11-1 | ЮНИТ-М300-ДЗТ2
 |  |  | ЮНИТ-М300-Т2
Комплект защит трансформатора с высшим напряжением 35 кВ мощностью менее 6,3 МВА | ШЭТ 111.02-0 | ШЭТ 111.12-1 | ЮНИТ-М300-Т
Шкаф автоматики регулирования напряжения | ШЭТ 410.02-0 ШЭТ 410.03-0 | ШЭТ 410.02-1 ШЭТ 410.03-1 | ЮНИТ-М300-АРНТ
Типовые шкафы и отсеки на базе ЮНИТ-М300
Приказ Минэнерго от 15 января 2024 года № 6 «Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» пункт 168:
«При проектировании РЗА должны применяться следующие унифицированные типовые решения, утвержденные субъектом электроэнергетики, по заданию которого проектируется ПС (далее - унифицированные типовые решения):
типовые шкафы РЗА и АСУ ТП, содержащие требования к конструкции, функциональному оснащению, входным и выходным параметрам, переключающим устройствам, светодиодной индикации, эргономике и информационным потокам;
типовые релейные отсеки ячеек КРУ напряжением 6-35 кВ.»

## Slide 10
Типовые шкафы и отсеки на базе ЮНИТ-М300
ВСЕГО – 16 типов отсеков ОЭТ 6-35 кВ на базе ЮНИТ-М300 для I и II архитектур построения ВАПС для ПАО Россети
Наименование | 1 арх. ВАПС | 2 арх. ВАПС | Типоисполнение
Отсек защиты вводного выключателя 6–35 кВ | ОЭТ 031.01-0 | ОЭТ 031.11-1 | ЮНИТ-М300-ВВ
Отсек защиты секционного выключателя 6–35 кВ | ОЭТ 051.01-0 | ОЭТ 051.11-1 | ЮНИТ-М300-СВ
Отсек РЗА отходящей линии6–35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.01-0 | ОЭТ 121.11-1 | ЮНИТ-М300-ОЛ
Отсек РЗА отходящей линии 6–35 кВ для сетей с резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.01-0 | ОЭТ 221.11-1 | ЮНИТ-М300-ОЛ
Отсек РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН (ДГР, ТМП) для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью | ОЭТ 121.02-0 | ОЭТ 121.12-1 | ЮНИТ-М300-ОЛ
Отсек РЗА отходящей линии 6–35 кВ к ТСН (ТМП) для сетей резистивной (низкоомный резистор) нейтралью | ОЭТ 221.02-0 | ОЭТ 221.12-1 | ЮНИТ-М300-ОЛ
Релейный отсек ячейки трансформатора напряжения 6–35 кВ | ОЭТ 060.01-0 | ОЭТ 060.11-1 | ЮНИТ-М300-ТН
Релейный отсек ячейки трансформатора напряжения 6–35 кВ | ОЭТ 060.02-0 | ОЭТ 060.02-1 | ЮНИТ-М300-ТН

## Slide 11
Функции рза
Функции РЗиА | Типоисполнение ЮНИТ-М300 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Дистанционная защита от междуфазных замыканий (3 ступени) | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
Дистанционная защита от междуфазных замыканий (4 ступени) |  |  | ● |  |  |  |  |  | 
Дистанционная защита от двойных замыканий на землю (2 ступени) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Блокировка при качаниях | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Токовая отсечка | ● |  |  |  |  |  | ● |  | 
Максимальная токовая защита (3 ступени) | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  | 
Максимальная токовая защита (4 ступени) |  |  | ● |  |  |  |  |  | 
Автоматическое ускорение | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Оперативное ускорение | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Токовая защита нулевой последовательности (2 ступени) | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
Токовая защита нулевой последовательности (4 ступени) |  |  | ● |  |  |  |  |  | 
Защита от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной/компенсированной нейтралью | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Защита от дуговых замыканий | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | ●
Защита от обрыва провода | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Защита от перегрузки | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  | 
Групповая сигнализация однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной/компенсированной нейтралью | ● |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
Функции рза
Функции РЗиА | Типоисполнение ЮНИТ-М300 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Логика отключения от сигнальной ступени газовой защиты | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | 
Логика отключения от отключающей ступени газовой защиты | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | 
Логика отключения от технологических защит | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | 
Логика отключения газовой защиты РПН |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | 
Устройство резервирования при отказе выключателя | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  | ●
Защита минимального напряжения (2 ступени) | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | 
Защита минимального напряжения (1 ступени) |  |  |  |  |  |  |  |  | ●
Защита от повышения напряжения (2 ступени) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Блокировка при неисправности цепей напряженичя секции шин 1 | ● | ● |  | ● |  |  |  |  | 
Блокировка при неисправности цепей напряженичя присоединения/секции шин 2 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Защита от снижения частоты (2 ступени) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Защита от повышения частоты (2 ступени) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Защита от скорости изменения частоты (2 ступени) | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Автоматическая частотная разгрузка | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Частотное автоматическое повторное включение | ● |  |  |  |  |  |  |  | 
Автоматическое повторное включение | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
Функции рза
Функции РЗиА | Типоисполнение ЮНИТ-М300 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Контроль наличия напряжения на секции шин 1 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 
Контроль отсутствия напряжения на секции шин 1 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | 
Контроль наличия напряжения на присоединении/секции шин 2 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Контроль отсутствия напряжения на присоединении/секции шин 2 | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Контроль синхронизма | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Логика отключения/включения | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
Логика отключения |  |  | ● |  | ● | ● | ● |  | ●
Логическая защита шин |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Токовый контроль защиты от дуговых замыканий |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  | ●
Автоматическое включение резерва |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Восстановление нормального режима |  | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Защита от феррорезонанса |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Сигнализация замыканий на землю |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
Комбинированный пусковой орган напряжения |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Автоматика ограничения снижения напряжения (3 ступени АОСН, 3 ступени АПВН) |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Автоматика ограничения снижения частоты (4 ступени АРЧ1, 4 ступени АЧР2, САЧР, 4 ступени ЧАПВ) |  |  |  | ● |  |  |  |  | 

## Slide 14
Функции рза
Функции РЗиА | Типоисполнение ЮНИТ-М300 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Устройство отключения нагрузки |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Дифференциальная токовая защита |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
Защита от потери охлаждения |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
Токовый орган пуска охлаждения |  |  |  |  | ● |  |  |  | 
Токовый орган блокировки РПН |  |  |  |  | ● |  | ● |  | 
Логическая защита трансформатора |  |  |  |  |  |  | ● |  | 
Автоматика регулирования напряжения трансформатора |  |  |  |  |  |  |  | ● | 
Определение места повреждения | ● |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Функции мониторинга и управления
Функции мониторинга и управления | Типоисполнение ЮНИТ-М300 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ОЛ | ВВ | СВ | ТН | ДЗТ2 | Т2 | Т | АРНТ | ЦД
Контроллер присоединения | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | 
Контроль состояния коммутационных аппаратов (В, Р/ВЭ, ЗН) | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | 
Контроль состояния коммутационных аппаратов (Р/ВЭ, ЗН) |  |  |  | ● |  |  |  |  | 
Контроль силового выключателя | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | 
Контроль ресурса выключателя | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | 
Контроль цепей отключения | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  | 
Контроль цепей тока | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 
Контроль цепей напряжения | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | 
Контроль чередования фаз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
Предупредительная сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
Технологическая сигнализация |  |  |  |  | ● |  | ● |  | 

## Slide 16
Интерфейсы связи и протоколы обмена
Устройства серии ЮНИТ-М300 соответствуют требованиям в части интерфейсов связи протоколов обмена данных СТО 56947007-29.120.70.241-2017 ПАО «Россети» «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА»
Требование ПАО «Россети» |  | Характеристики ЮНИТ-М300
Режим работы | Полный дуплекс (full-duplex) | Полный дуплекс (full-duplex)
Количество физических портов для связи с АСУ ТП ПС не менее, шт | 2 | 4
Протокол обмена данными с АСУ ТП: для горизонтального обмена для среднего и верхнего уровня | по IEC 61850-8-1 GOOSE MMS | по IEC 61850-8-1 GOOSE MMS
Интерфейс для подключения переносного ПК | USB или Ethernet | Ethernet
Формирование осциллограмм в формате COMTRADE с поддержкой выдачи осциллограмм в АСУ ТП по протоколу IEC 61850-8-1 с использованием сервиса getFile | Да | Да
Поддержка функции дистанционного управления устройствами РЗА из АСУТП по протоколу IEC 61850-8-1 | Да | Да
Производительность GOOSE | Р1 | Р1
Поддержка функции горячего резервирования портов или наличие протокола PRP | Да | PRP, HSR

## Slide 17
Синхронизация времени
Устройства серии ЮНИТ-М300 соответствуют требованиям в части синхронизации времени СТО 56947007-29.120.70.241-2017 ПАО «Россети» «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА»
Требование ПАО «Россети» |  | Характеристики ЮНИТ-М300
Наличие протоколов | SNTP v4, PTP | 1PPS, SNTP v4, PTP v2
Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА для шкафов всех архитектур построения ПС с системным временем, мс, не более | 1,0 | 1,0
Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности (при наличии сигнала точного времени) | Да | Да
Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после появления внешнего источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП) | Да | Да
Внутренние часы устройства РЗА при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение 10 с | Да | Да
Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение времени не более, с | 1,0 | 1,0

## Slide 18
Прикладное по «ЮНИТ-сервис»
Прикладное ПО «ЮНИТ-Сервис» распространяется бесплатно и находится в свободном доступе на сайте производителя https://uni-eng.ru/support/programmnoe-obespechenie/unit-service/
ПО «ЮНИТ-Сервис» поддерживается операционными системами Windows и ALT Linux
Внесено в реестр Российского ПО. Реестровая запись №17947 от 13.06.2023. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1535008/?sphrase_id=5743519
Одно прикладное ПО для конфигурирования всей линейки устройств ЮНИТ (ДЗ, М1, Р1, М300)
Каждая последующая версия ПО «ЮНИТ-Сервис» полнофункционально поддерживает работу с предыдущими версиями встроенного ПО устройств ЮНИТ
Программное обеспечение постоянно развивается и предлагает пользователю новые функциональные возможности и удобство использования
Поддерживает возможность подключения к устройствам ЮНИТ как непосредственно по месту установки, так и через ЛВС объекта
Обеспечивает информационную безопасность посредством обязательной авторизации «логин» - «пароль»

## Slide 19
Сравнение с Конкурентами на актуальной платформе
Параметр | Требование ПАО «Россети» | ЭКРА БЭ2502Б | ЮНИТ-М300
Аттестация ПАО «Россети» | Да | Нет | в 2025 году
Количество портов Ethernet | 2 | до 4 | 4
Количество конфигурируемых ФК | до 21* | 8(16) | до 48
Количество конфигурируемых СД | до 22* | 32 | до 80
Функция контроллера присоединения | Да (для ОЭТ)* | Да | Да
Графический экран с возможностью отображения мнемосхемы | Да | Да | Да
Аналоговые входы тока РЗА | до 9* | до 8 | до 9
Аналоговые входы напряжения РЗА | до 7* | до 8 | до 7
* - в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура I(II) типа»
ИЧМ не съемный, возможности масштабирования ИЧМ (увеличения количества ФК и СД) у устройств серии БЭ2502 нет

## Slide 20
Сравнение с Конкурентами на актуальной платформе
Параметр | Требование ПАО «Россети» | Прософт Системы ARIS-2305/2308 | ЮНИТ-М300
Аттестация ПАО «Россети» | Да | Да | в 2025 году
Количество портов Ethernet | 2 | 2 | 4
Количество конфигурируемых ФК | до 21* | 4/6 | до 48
Количество конфигурируемых СД | до 22* | 7/18 | до 80
Функция контроллера присоединения | Да (для ОЭТ)* | Да | Да
Графический экран с возможностью отображения мнемосхемы | Да | Да | Да
Аналоговые входы тока РЗА | до 9* | до 4 | до 9
Аналоговые входы напряжения РЗА | до 7* | до 4 | до 7
* - в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура I(II) типа»
ИЧМ съемный, возможности масштабирования ИЧМ у устройств серии ARIS-23ХХ нет

## Slide 21
Сравнение с Конкурентами на актуальной платформе
* - в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура I(II) типа»
Параметр | Требование ПАО «Россети» | Радиус Автоматика Сириус-02 | ЮНИТ-М300
Аттестация ПАО «Россети» | Да | Да | в 2025 году
Количество портов Ethernet | 2 | 2 | 4
Количество конфигурируемых ФК | до 21* | до 45 | до 48
Количество конфигурируемых СД | до 22* | 32 | до 80
Функция контроллера присоединения | Да (для ОЭТ)* | Нет | Да
Графический экран с возможностью отображения мнемосхемы | Да | Нет | Да
Аналоговые входы тока РЗА | до 9* | до 12 | до 9
Аналоговые входы напряжения РЗА | до 7* | до 12 | до 7
ИЧМ не съемный, масштабирование ИЧМ у устройств серии Сириус-02 возможно только вместе с увеличением габаритов всего устройства

## Slide 22
Сравнение с Конкурентами на актуальной платформе
* - в соответствии с СТО ПАО «Россети» «Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ. Архитектура I(II) типа»;
** - указано количество для устройства с внешним блоком ИЧМ / со встроенным ИЧМ
Параметр | Требование ПАО «Россети» | Релематика ТОР 300 КП 7XX | ЮНИТ-М300
Аттестация ПАО «Россети» | Да | Нет | в 2025 году
Количество портов Ethernet | 2 | до 4 | 4
Количество конфигурируемых ФК | до 21* | до 36/50** | до 48
Количество конфигурируемых СД | до 22* | до 48/80** | до 80
Функция контроллера присоединения | Да (для ОЭТ)* | Да | Да
Графический экран с возможностью отображения мнемосхемы | Да | Да | Да
Аналоговые входы тока РЗА | до 9* | до 48 | до 9
Аналоговые входы напряжения РЗА | до 7* |  | до 7
Устройства серии ТОР 300 КП 7XX позиционируются для класса напряжения 6 - 750 кВ

## Slide 23
Сравнение с Конкурентами на актуальной платформе
Параметр | ЭКРА БЭ2502Б | Прософт Системы ARIS-2305/2308 | Радиус Автоматика Сириус 02 | Релематика ТОР 300 КП 725 | ЮНИТ-М300
Аттестация ПАО «Россети» | Нет | Да | Да | Нет | в 2025 году
Количество портов Ethernet | до 4 | 2 | 2 | до 4 | 4
Количество конфигурируемых ФК | 8(16) | 4/6 | до 45 | до 36/50 | до 48
Количество конфигурируемых СД | 32 | 7/18 | 32 | до 48/80 | до 80
Функция контроллера присоединения | Да | Да | Нет | Да | Да
Графический экран с возможностью отображения мнемосхемы | Да | Да | Нет | Да | Да
Сенсорный ввод | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
Аналоговые входы тока РЗА | до 8 | до 4 | до 12 | до 48 | до 9
Аналоговые входы напряжения РЗА | до 8 | до 4 | до 12 |  | до 7
Выносной блок ИЧМ | Нет | Опция при заказе | Нет | Опция при заказе | Да
Масштабирование ИЧМ (увеличение количества ФК и СД) | Нет | Нет | Да* | Да | Да
Габаритная высота | 6U | 4U | 6U | 6U | 3U
* - при увеличении ФК и СД увеличиваются габариты всего устройства РЗА Сириус-02

## Slide 24
Централизованная Дуговая защита юнит-м300-цд
Соответствует СТО 56947007-33.040.20.295-2019 «Технические требования к дуговым защитам ячеек КРУ 6-35 кВ» ПАО «Россети»
Возможность гибкой настройки топологии защиты под любые первичные схемы объектов электросетевого комплекса
Наличие токового контроля от всех возможных питающих присоединений посредством дискретных сигналов, получаемых от защит данных присоединений (защиты трансформатора, защиты резервного трансформатора, защиты рабочего ввода, защиты резервного ввода, защиты секционного выключателя 1 и 2)
Аналоговые входы цепей напряжения защищаемой секции для обнаружения однофазных дуговых замыканий на землю
Аналоговые входы токовых цепей для токового контроля одной из сторон питания
Подключение до 30 устройств ЮНИТ-ДЗ-М (ПБ) к одному центральному блоку ЮНИТ-М300-ЦД (ЦБУ) по шине CAN
Возможность запитывания до 10 устройств ЮНИТ-ДЗ-М от встроенного блока питания ЮНИТ-М300-ЦД для простоты и ускорения монтажа (питание 24 В и шина CAN идут в одном кабеле КУПЭВ (2х2х0,75)э)

## Slide 25
Структурная схема ЗДЗ одной секции РУ
Цепи напряжения секции
-
Ячейка ТН1
Ячейка ОЛ1
Ячейка ВВ1
Ячейка СВ1
Релейный
отсек с
ЮНИТ-ДЗ-М
Отсек
сборных шин
Отсек
выключателя/
выкатного
элемента
Отсек
ввода/
вывода
CAN-шина 1 секции
МП
РЗА
МП
РЗА
МП
РЗА
ЮНИТ-М300-ЦД
RS-485 или Ethernet
Ethernet
ЮНИТ-ИЧМ
АРМ СРЗА на
подстанции
ПО «ЮНИТ-
СЕРВИС»
Отключения Т1, СВ2,
Запрет АВР, Запрет АПВ
Токовый контроль питающих присоединений
УРОВ ЗДЗ смежной секции

## Slide 26
Пример построения здз ру с двумя секциями и одним сВ
в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.295-2019
-
Ячейка ТН1
Ячейка ОЛ1
Ячейка ВВ1
Ячейка СВ
Ячейка СР
Релейный
отсек с
ЮНИТ-ДЗ-М
Отсек
сборных шин
Отсек
выключателя/
выкатного
элемента
Отсек
ввода/
вывода
CAN-шина 1 секции
МП
РЗА
МП
РЗА
МП
РЗА
CAN-шина 2 секции
ЮНИТ-М310-ЦД
или
ЮНИТ-М314-ЦД
+
ЮНИТ-ИЧМ
Ячейка ВВ2
МП
РЗА
Ячейка ТН2
Ячейка ОЛ2
МП
РЗА
УРОВ ЗДЗ смежной секции
Откл. Т1
Откл. Т2
ТК от защит Т1, ВВ1, СВ
Цепи напряжения 1 секции
ТК от защит Т2, ВВ2, СВ
Цепи напряжения 2 секции

## Slide 27
Пример построения здз ру с двумя секциями и двумя сВ
в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.295-2019
-
Ячейка ОЛ1
Ячейка ТН1
Ячейка ВВ1
Ячейка СВ1
Ячейка СВ2
Релейный
отсек с
ЮНИТ-ДЗ-М
Отсек
сборных шин
Отсек
выключателя/
выкатного
элемента
Отсек
ввода/
вывода
CAN-шина 1 секции
МП
РЗА
МП
РЗА
МП
РЗА
CAN-шина 2 секции
ЮНИТ-М310-ЦД
или
ЮНИТ-М314-ЦД
+
ЮНИТ-ИЧМ
Ячейка ВВ2
МП
РЗА
Ячейка ТН2
Ячейка ОЛ2
МП
РЗА
МП
РЗА
УРОВ ЗДЗ смежной секции
Откл. Т1
Откл. Т2
ТК от защит Т1, ВВ1, СВ1, СВ2
Цепи напряжения 1 секции
ТК от защит Т2, ВВ2, СВ2, СВ1
Цепи напряжения 2 секции

## Slide 28
Пример построения здз ру с тремя и более секциями на которых установлены два сВ, основной и резервный ввод питания
-
Ячейка ТН ВВ1
Ячейка ОЛ1
Ячейка РВ1
Ячейка СВ2
Ячейка СВ1
Релейный
отсек с
ЮНИТ-ДЗ-М
Отсек
сборных шин
Отсек
выключателя/
выкатного
элемента
Отсек
ввода/
вывода
CAN-шина 1 секции
МП
РЗА
МП
РЗА
МП
РЗА
ЮНИТ-М310-ЦД
или
ЮНИТ-М314-ЦД
+
ЮНИТ-ИЧМ
Ячейка ВВ1
МП
РЗА
Ячейка ТН1
Ячейка ОЛ2
МП
РЗА
МП
РЗА
УРОВ ЗДЗ смежных секций
Ячейка СР1
Ячейка СР2
ТК от защит: Т, Рез. АТ, ВВ, РВ, СВ, СВ2
Цепи напряжения секции
Откл. тр-ра резервного ввода
Откл. тр-ра основного ввода

## Slide 29
Производство г. Москва:
111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1, Территория завода МКМ Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru
Офис:
111024, Москва, ул. 2-ая Кабельная д.2 стр.1, Территория завода МКМ Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru
Производство г. Чебоксары:
428019, Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 1
Телефон: +7 (495) 651-99-98 E-mail: info@uni-eng.ru